## Slide 1: تشخیص درجه کبد چرب با استفاده از شبکه های کانولوشنی و اطلاعات بافت تصاویر اولتراسوند
استاد راهنما:
دکتر مهدی اسلامی
استاد مشاور:
دکتر حمیده برغمدی
نگارش:
احمد جاسم غیاض غیاض

## Slide 2: فهرست مطالب
1- بیان مسئله
2- ضرورت موضوع
3- مفاهیم و تعاریف
4- پیشینه تحقیق
5- روش پیشنهادی
6- نتایج
7- جمع بندی و نتیجه گیری

## Slide 3: 1- بیان مسئله
کبد چرب یک بیماری شایع کبدی است و همچنین یکی از چالش‌های اصلی مردم در پیشگیری از بیماری ها است. کبد چرب یک اختلال کبدی مرتبط با استرس متابولیک اکتسابی است و حدود 20 تا 30 درصد جمعیت جهان، کبد چرب دارند. طبقه بندی و تشخیص ناهنجاری ها بر روی تصاویر پزشکی تا به امروز توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. تحقیقات در زمینه طبقه بندی و تشخیص تصاویر پزشکی برای تصاویر MRI، CT اسکن، تصاویر اشعه ایکس و غیره معمول است. اما طبقه بندی و تشخیص بر روی تصاویر سونوگرافی به دلیل پایین بودن کنتراست آن و وجود نویز قدرتمند اسپکل، مشکل سازتر است.
الگوریتم‌های محاسباتی زیادی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بافت در تصاویر مختلف در سیستم‌های تشخیص به کمک رایانه (CAD) پیشنهاد شده‌اند. اما با توجه به وجود مشکلات بیان شده در تصاویر اولتراسوند، این الگوریتم ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بنابراین تحقیقات کمی در مورد طبقه بندی تصاویر سونوگرافی کبد چرب با استفاده از روش یادگیری عمیق وجود دارد. در این پروژه هدف ما طراحی سیستمی برای شناسایی دقیق و به موقع درجه چربی کبد با کمک تصاویر اولتراسوند است

## Slide 4: 2- ضرورت موضوع
یکی از اصلی‌ترین ارگان‌های داخلی بدن که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد خود، عملکردهای متنوع و مهمی نیز چه در سیستم گردش خون و چه در دستگاه گوارش دارد، کبد است. این عضو مهم برای بسیاری از اعضای بدن نقش حمایتی و محافظتی ایفا می‌نماید. به همین علت در معرض بیماری‌ها و نارسایی‌های متعددی است. علی‌رغم وجود قابلیت بازسازی، برخی بیماری‌ها می‌توانند در عملکرد آن اختلال ایجاد کنند. با خارج شدن کبد از بدن انسان و یا مختل شدن عملکرد آن، درکمتر از 24 ساعت مرگ اتفاق می‌افتد. بنابراین پیش‌گیری، تشخیص زودهنگام و درمان نارسایی‌های آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از شایع‌ترین بیماری‌هایی که سلامت کبد را به خطر می‌اندازند، بیماری کبد چرب است. عوامل متعددی در بروز این بیماری اثر گذارند. اما آنچه که مهم است، میزان شیوع رو به رشد آن به علت تغییر در سبک زندگی و کاهش فعالیت‌های بدنی و به دنبال آن چاقی است. امروزه بافت‌شناسی از طریق نمونه‌برداری کبد، به عنوان دقیق‌ترین روش تشخیص و طبقه‌بندی بیماری‌های کبدی شناخته می‌شود. اما این روش با وجود تهاجمی بودن و عوارض غیرقابل انکارش، به آرامی در حال واگذاری جایگاه خود به دیگر روش‌های تشخیصی غیرتهاجمی، از جمله انواع روش‌های تصویربرداری است. در روش‌های غیرتهاجمی، مرسوم‌ترین روش، استفاده از تصویربرداری‌های غیرتهاجمی است. برای ارزیابی بیماری کبد چرب، روش‌های مختلف تصویربرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که هریک از آن‌ها محدودیت‌های خاص خود را دارند. اما با توجه به غیرتهاجمی بودن، ارزیابی حجم بیشتری از پارانشیم کبد نسبت به بیوپسی و به دنبال آن کاهش خطا و دقت بیشتر (در مقایسه با روش‌های آزمایشگاهی)، استفاده از آن‌ها رو به فزونی گذاشته و از لحاظ علمی و پژوهشی نیز مورد توجه قرار داشته و پیوسته در حال توسعه هستند [2, 3]. از رایج‌ترین این روش‌ها می‌توان به اولتراسونوگرافی اشاره کرد. این روش، به دلیل بی ضرر بودن، دسترسی گسترده و هزینه نسبتاً کم بسیار مورد توجه است؛ اما همچنان در تشخیص موارد خفیف حساسیت کمی دارد [4]. در این پژوهش در نظر داریم تا به کمک روش‌های یادگیری ماشین، با تمرکز بر شبکه‌های عصبی عمیق، مدلی جهت تشخیص بیماری کبد چرب ارائه دهیم.

## Slide 5: 3- مفاهیم و تعاریف 3-1- بیماری کبد چرب
کبد چرب در پزشکی حالتی برگشت‌پذیر از تجمع واکوئول‌های چربی در سلول‌های کبدی است که با التهاب کبد مشخص می‌شود. این حالت ممکن است در افرادی که الکل مصرف می‌کنند ایجاد شود، ولی در ایران این بیماری علل دیگر دارد و «کبد چرب غیرالکلی» نامیده می‌شود. فرم غیرالکلی این بیماری در تعدادی از اختلالات بالینی مانند دیابت، چاقی و سوء تغذیه رخ می‌دهد.
این بیماری زمانی رخ می‌دهد که کبد در شکستن چربی‌ها دچار مشکل شده و با جمع شدن چربی در بافت‌های کبد، فرد دچار کبد چرب می‌گردد. انواع این بیماری با مصرف الکل مرتبط نبوده و زمانی مشخص می‌شود که ۱۰ درصد یا بیشتر وزن کبد حاوی چربی باشد. این بیماری خود نیز به چند دسته تقسیم شده و در شدیدترین مراحل باعث سیروز کبدی یا زخم و سپس نارسایی کبدی می‌گردد

## Slide 6: 3- مفاهیم و تعاریف 3-3- سیستم تصویربرداری اولتراسوند
فراصوت یا اولتراساوند، به امواج صوتی گفته می‌شود که دارای بسامدی بیشتر از بازه بسامدی شنوایی انسان هستند [15]. بازه بسامدی شنوایی افراد متفاوت است و با بالا رفتن سن این بازه کاهش می‌یابد، ولی معمولاً بالاترین فرکانس شنوایی انسان حدود ۲۰ یا ۲۵ کیلوهرتز در نظر گرفته می‌شود. نقطه مقابل این امواج، امواج فروصوت یا (مادون صوت) هستند که دارای بسامد زیر حد پایین فرکانس شنوایی انسان (حدود ۲۰ هرتز) هستند [16].
بر اساس آمارگیری انجام شده اولتراسوند (امواج فراصوت) بیشترین کاربرد را نسبت به سایر روش‌های تصویربرداری، دارد که قطعاً ایمنی بالا و عدم استفاده از اشعه‌های یونیزه‌کننده از یک طرف، هزینه پایین و حمل و نقل آسان، از سوی دیگر، در کنار ویژگی‌های کم‌نظیری همچون ارائه تصویر به صورت بِلادرنگ که کاربرد زیادی در جراحی و ... دارد، دلیل این همه استفاده از این روش می‌باشد. اگرچه ضعف‌های این روش، گاهی ما را به سمت استفاده از روش بسیار گران قیمت ام‌آرآی، یا استفاده از روش کم ایمنی CT سوق می‌دهند.

## Slide 7: 4- پیشینه تحقیق
یوآنی یوآن شن و همکاران [38] در سال 2019 بر روی تجزیه و تحلیل کمی از کبد چرب غیر الکلی در موش از طریق ترکیب پارامترهای متعدد سونوگرافی کار کردند؛ آنها در این مطالعه یک تکنیک سونوگرافی کمی جدید QUS)) ارائه دادند، که چندین پارامتر QUS را برای تشخیص مراحل استاتوز ترکیب می کند. یافته­های این مطالعه نشان می دهد که این رویکرد می تواند کمبود پارامتر منفرد و توانایی درجه بندی کمی کبد چرب را بهبود بخشد، بنابراین می تواند نقش مهمی در تشخیص NAFLD داشته باشد.
هان و همکاران [39] در سال 2020، طی تحقیقاتی روی تشخیص بیماری کبد چرب از روی تصاویر اولتراسوند و سیگنال RF، دو الگوریتم برای تشخیص کبد چرب و برآورد میزان چربی طراحی کردند. هر دو الگوریتم از شبکه های عصبی کانولوشنی استفاده کردند. دقت برای تشخیص بیماری کبد چرب 94 درصد، و میزان خطای برآورد میزان چربی، 6.7 درصد بود.
Yongle Hu و همکاران ]41[، یک روش پردازش تصویر تکراری برای بهبود عملکرد مدل شبکه عصبی کانولوشن (CNN) برای تشخیص کبد چرب پیشنهاد کردند. مجموعه داده ای که شامل 17400 تصویر اولتراسوند از کبد است در این مقاله استفاده شده است. این نمونه های تصویر کبد ابتدا برای کاهش نویز و بهبود بافت پیش پردازش شده اند. سپس از نمونه های تصویر پردازش شده برای آموزش CNN مدل 5LeNet- استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد که دقت مدل 5 LeNet- بر اساس مجموعه داده‌های اصلی 90.59% است. بنابراین، پردازش تصویر تکراری یک روش عملی برای بهبود عملکرد مدل CNN در تشخیص کبد چرب است.

## Slide 8: 5- روش پیشنهادی
در این پروژه، ابتدا داده ها از پایگاه داده Zenodo ، که در فصل قبل معرفی شد، دریافت می شود. پس از دریافت تصاویر، داده ها در خصوص پیش پردازش داده ها، بر اساس مطالعات انجام شده، معمولا تمام روش های مبتنی بر یادگیری عمیق بر روی تصاویر خام و بدون پیش پردازش انجام می شود پردازش می شوند. در این خصوص ما پیشنهاد می دهیم از تبدیلاتی مانند فیلتربانک گابور استفاده کنیم تا بتوانیم اطلاعات بافت را از تصاویر استخراج کنیم. در پردازش تصویر، فیلتربانک گابور (که به نام دنیس گابور نامگذاری شده است)،‌‌ یک مجموعه فیلتر خطی است که برای تجزیه تصویر بر اساس ویژگی‌های بافت استفاده ‌می‌شود. بدین معنا که بررسی ‌می‌کند، آیا محتوای فرکانس خاص در تصویر در جهت خاص در‌‌یک منطقه محلی وجود دارد؟
یکی دیگر از ابزارهای استخراج اطلاعات بافت تصویر، استفاده از ماتریس همرخدادی سطح خاکستری است. ، ماتریس هم رخداد سطح خاکستری (GLCM)، یک روش آماری برای بررسی بافت است که رابطه فضایی پیکسل ها را در نظر می گیرد. توابع GLCM بافت یک تصویر را با محاسبه تعداد دفعات وقوع جفت پیکسل با مقادیر خاص و در یک رابطه فضایی مشخص در یک تصویر، ایجاد یک GLCM، و سپس استخراج معیارهای آماری از این ماتریس، مشخص می‌کنند.

## Slide 9: 5- روش پیشنهادی
پس از استخراج این اطلاعات، نوبت به طراحی شبکه های کانولوشنی می رسد. یک شبکه عصبی کانولوشنی (CNN یا ConvNet)، یک الگوریتم یادگیری عمیق بوده که قادر است یک ورودی تصویری را دریافت کند. به جنبه‌ها یا اشیای مختلف موجود در تصویر، اهمیت (وزن‌ها و بایاس‌های قابل یادگیری) اختصاص دهد. و در نهایت بتواند یکی را از دیگری متمایز کند. پیش پردازش مورد نیاز در یک شبکه کانولوشنی، به مراتب کمتر از سایر الگوریتم‌های دسته‌بندی است. هدف عملیات کانولوشن، استخراج ویژگی‌های سطح بالا (مانند لبه ها) از تصویر ورودی است. شبکه‌های کانولوشنی لازم نیست تنها به یک لایه کانولوشنی محدود شوند. به طور معمول، اولین لایه کانولوشنی، وظیفه‌ی ضبط ویژگی‌های سطح پایین نظیر لبه‌ها، رنگ، جهت گرادیان و … را بر عهده دارد. با اضافه شدن لایه‌های بعدی، معماری شبکه با ویژگی‌های سطح بالا نیز سازگار می‌شود. در نتیجه شبکه‌ای در اختیار خواهیم داشت که درک کاملی از تصاویر موجود در دیتاست دارد، مشابه همان درکی که ما از تصاویر داریم. با تکمیل فرآیند پیشنهادی، در نهایت می توانیم درجه چربی کبد را در 4 حالت سالم، کبد گرید 1، کبد چرید 2 و کبد گرید 3 (متاستاز) را تشخیص دهیم.

## Slide 10: 5- روش پیشنهادی

## Slide 11: 5- روش پیشنهادی 5-1- پایگاه داده
اولین مرحله، دریافت داده‌های مورد نیاز برای پردازش است. در مطالعه ما، داده‌های 55 بیمار با چاقی شدید (میانگین سنی9.1 ± 40.1 ، میانگین BMI برابر5.6 ± 45.9) استفاده خواهد شد. داده‌های سونوگرافی در دانشگاه پزشکی ورشو - لهستان به دست آمد. این مطالعه توسط کمیته اخلاقی در دانشگاه پزشکی ورشو تأیید شد و همه بیماران آگاهانه اکوکاردیوگرافی و معاینه سونوگرافی شکم را دادند. به عنوان بخشی از پروتکل معمول در بخش جراحی عمومی، پیوند و کبد ، در دانشگاه پزشکی ورشو - لهستان ، هر بیمار در طی جراحی چاقی تحت بیوپسی کبد قرار گرفت
گرید 3 | گرید 2 | گرید 1 | سالم | 
130 | 120 | 130 | 170 | تعداد

## Slide 12: 5- روش پیشنهادی 5-2- پیش پردازش
اولین مرحله، استخراج ناحیه مطلوب است. این کار 2 مزیت دارد:
1- از ورود نواحی زائد در داده ها جلوگیری می کند.
2- با داشتن چندین ناحیه مطلوب، می توان داده ها را به صورت مصنوعی افزایش داد.

## Slide 13: 5- روش پیشنهادی 5-2- پردازش تصویر و استخراج ویژگی
در پردازش تصویر، فیلتربانک گابور (که به نام دنیس گابور نامگذاری شده است)،‌‌یک مجموعه فیلتر خطی است که برای تجزیه تصویر بر اساس ویژگی‌های بافت استفاده ‌می‌شود. بدین معنا که بررسی ‌می‌کند، آیا محتوای فرکانس خاص در تصویر در جهت خاص در‌‌یک منطقه محلی وجود دارد؟ بسیاری از دانشمندان ‌می‌گویند که فیلتربانک گابور، مشابه سیستم بینایی انسان است. بعضی از پژوهشگران ادعا ‌می‌کنند که سلول‌های عصبی در قشر بینایی مغز پستانداران ‌می‌توانند توسط توابع گابور مدل شوند. بنابر این ادعا، تجزیه و تحلیل تصویر با فیلترهای گابور مشابه سیستم بینایی انسان است. هرچند شواهد تجربی و منطقی عملی برای این فرضیه وجود ندارد

## Slide 14: 5- روش پیشنهادی 5-2- پردازش تصویر و استخراج ویژگی

## Slide 15: 5- روش پیشنهادی 5-3- طراحی شبکه عصبی CNN ساده

## Slide 16: 5- روش پیشنهادی 5-3- طراحی شبکه با معماری الکس نت

## Slide 17: 5- روش پیشنهادی 5-3- طراحی شبکه با معماری 16VGG

## Slide 18: 5- روش پیشنهادی 5-3- طراحی شبکه با معماری گوگل نت

## Slide 19: 5- روش پیشنهادی 5-3- طراحی شبکه با معماری رزنت

## Slide 20: 4- الگوریتم پیشنهادی 4-5- معیارهای ارزیابی

## Slide 21: 6- نتایج 6-1- نتایج برای طراحی شبکه عصبی CNN ساده

## Slide 22: 6- نتایج 6-1- نتایج برای طراحی شبکه با معماری الکس نت

## Slide 23: 6- نتایج 6-1- نتایج برای طراحی شبکه با معماری 16VGG

## Slide 24: 6- نتایج 6-1- نتایج برای طراحی شبکه با معماری گوگل نت

## Slide 25: 6- نتایج 6-1- نتایج برای طراحی شبکه با معماری رز نت

## Slide 26: نتایج شبکه های شبیه سازی شده برای حالت 2 کلاسه
معماری | صحت آموزش | صحت آزمون
CNN ساده | 100 | 98.8
AlexNet | 98.7 | 99.1
VGG16 | 99.7 | 99.4
GoogleNet | 99.4 | 99.0
ResNet | 99.4 | 94.2

## Slide 27: نتایج شبکه های شبیه سازی شده برای حالت 4 کلاسه
معماری | صحت آموزش | صحت آزمون
CNN ساده | 100 | 97.0
AlexNet | 98.3 | 98.7
VGG16 | 99.4 | 98.6
GoogleNet | 99.0 | 98.1
ResNet | 98.2 | 88.2

## Slide 28: 7- جمع بندی و نتیجه گیری
در این پروژه هدف اصلی ما تشخیص بیماری کبد چرب به کمک روش های مبتنی بر یادگیری عمیق بود. تصویربرداری با سونوگرافی به عنوان یکی از روش های رایج برای اقدامات تشخیصی پزشکی در نظر گرفته می شود. در این پروژه ، ما بر اساس این تصاویر و برچسب های اختصاص داده شده توسط نمونه برداری های بیوپسی ، سعی در یافتن یک طبقه بند با دقت مناسب بودیم. ما از تصاویر سونوگرافی بافت کبدی برای 55 بیمار مختلف که تحت تأثیر چاقی بیش از حد قرار دارند و همچنین داوطلب جراحی چاقی هستند، استفاده کردیم. در ادامه روند این پروژه ، ابتدا تصاویر بدست آمده از نظر اندازه و تعداد نمونه از هر کلاس ، در مرحله پیش پردازش اصلاح می شوند و ناحیه مطلوب آن ها استخراج می شود. سپس با کمک فیلترها گابور، اطلاعات بافت تصاویر را استخراج کرده و غنی کردیم.سپس با کمک روش های یادگیری عمیق، به طراحی سیستم پرداختیم. به طور کلی، 6 معماری با دو رویکرد طراحی شد. در رویکرد اول، با کمک طراحی شبکه های کانولوشنی بود. برای این هدف شبکه ها را خودمان طراحی کردیم شبکه ها را آموزش دادیم. در رویکرد دوم، از معماری شکه های معروف بهره گرفته و با خلاصه سازی و تغییرات جزئی در آن ها، برای این مطالعه شخصی سازی کردیم. سپس نتایج این طبقه بندی گزارش شد. در این پروژه ما از معماری های معروفی مانند VGG16، AlexNet، GoogleNet و ResNet برای طبقه بندی استفاده کردیم.

## Slide 29: 7- جمع بندی و نتیجه گیری
مقایسه نتایج کمی نشان می دهد که روش پیشنهادی ما که با کمک طراحی شبکه AlexNet انجام شده است، بهتر از سایر روش های 4 کلاسه عمل می کند. همچنین در حالت 2 کلاسه نیز شبکه 16VGG بهتر از سایر شبکه ها عمل کرده است. از لحاظ کیفی، هرچه شبکه کم عمق تر باشد، از نظر سرعت پاسخ‌دهی و بار محاسباتی، و هم چنین سرعت آموزش شبکه بهتر است. شبکه های عمیق نیاز به سیستم هایی با پردازنده های قوی تر دارند که باعث می شود هزینه های مراکز درمانی برای تهیه چنین سیستمی افزایش قابل توجی پیدا کند.

## Slide 30
مقاله | سال | صحت | مرجع
Performance evaluation of computer aided diagnostic tool (CAD) for detection of ultrasonic based liver disease | 2009 | 94% | [46]
Fatty liver characterization and classification by ultrasound | 2009 | 93% | [48]
A new quantitative metric for liver classification from ultrasound images | 2012 | 92% | [50]
Data mining framework for fatty liver disease classification in ultrasound: a hybrid feature extraction paradigm | 2012 | 93.30% | [51]
An information fusion based method for liver classification using texture analysis of ultrasound images | 2016 | 95% | [52]
Staging of fatty liver diseases based on hierarchical classification and feature fusion for back-scan–converted ultrasound images | 2019 | 94.1% | [54]
Automated quantification of ultrasonic fatty liver texture based on curvelet transform and SVD | 2020 | 92.90% | [55]
Automated diagnosis of focal liver lesions using bidirectional empirical mode decomposition features | 2022 | 92.95% | [56]
Wavelet-based computationally-efficient computer-aided characterization of liver steatosis using conventional B-mode ultrasound images | 2023 | 96.80% | [38]
روش مقاله مرجع | 2018 | 96.3 | [58]
روش پیشنهادی مطالعه حاضر | 2024 | 94.4% | 

## Slide 31
پایان